## Slide 1
Jüri Majak,Martin Eerme, Kristo Karjust, Meelis Pohlak Taltech
17.02.2026
TEHISINTELLEKT INSENEERIAS

## Slide 2
Milleks kasutatakse tehisintellekti inseneerias ???
Õige vastus: kõigeks, sealhulgas
  Vastavuspinna loomine (katseandmete või arvutustulemuste baasil)
  Globaalne optimeerimine (leida globaalne ekstreemum, täisarvulised muutujad, funktsioonid pole diferentseeruvad)
  Multkriteriaalsed otsustusmeetodid (alternatiivide valik prioriseerimine)
  Kvaliteedi kontroll, defektide tuvastamine, objecti tuvastamine pildil
  Andmeanalüüs, mustrite leidmine, klasterdamine
  ….jp muud

## Slide 3
TEHISNEURON
Nii nagu bioloogilisel neuronil on dendriidid signaalide vastuvõtmiseks, rakukeha nende töötlemiseks ja akson, mis saadab signaale teistele neuronitele, on tehisneuronil mitmeid sisendkanaleid, töötlusetapp ja väljund, mis võib olla sisendiks paljudele teistele tehisneuronitele (https://appliedgo.net/perceptron/)

## Slide 4
Lihtne otsesuunatud mitmekihiline TEHInärvivõrk- FFNN

## Slide 5
Õppimine: VEA tagasilevik
Üheks laialt kasutatavaks alternatiiviks gradiendi meetodile osakeste parve/sülemi meetod (PSO- particle swarm optimization)

## Slide 6
Vastavuspinna loomine. Juhtumuuring 1
% Komposiitmaterjali taastootmiseks jahvatamisel saadi 5 fraktsiooni keskmiste suurustega
% 4.2, 2.025, 0.94, 0.4725, 0.1575 mm
% eesmärk on leida kaks fraktsiooni millest segatud pulbri tihedus on maksimaalne
% Segatud fraktsioonid: (esimene ridades 1-2, teine ridades 3-4)
P = [4.2,4.2,4.2,4.2,4.2,2.025,2.025,2.025,2.025,2.025,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.4725,0.4725,...
0.472,0.4725,0.4725,0.1575,0.1575,0.1575,0.1575,0.1575;...
4.2,2.025,0.94,0.4725,0.1575,4.2,2.025,0.94,0.4725,0.1575,4.2,2.025,0.94,0.4725,0.1575,4.2,...
2.25,0.94,0.4725,0.1575,4.2,2.025,0.94,0.4725,0.1575];
% Mõõdetud tihedused (Taltech laboratooriumis)
T=[0.677,0.762,0.752,0.752,0.837,0.762,0.701,0.725,0.737,0.862,0.752,0.725,0.691,0.709,0.834,...
0.752,0.737,0.709,0.667,0.763,0.837,0.862,0.834,0.763,0.769];
% Kaherealine kood: ehita ja treeni närvivõrk:
net = fitnet(7); % närvivõrgu konfiguratsiooni loomine
net = train(net,P,T); % treenimine P-sisend, T-väljund
% pinna joonistamine:
N=31;
x = linspace(0.1575,4.2,N);
y = linspace(0.1575,4.2,N);
for i=1:N
for j=1:N
z(i,j)=net([x(i);y(j)]);
end
end
surf(x,y,z)

## Slide 7
Vastavuspinna loomine. Juhtumuuring 1 Tulemus

## Slide 8
JUHTUMUURING 2 - SLAID 1
Geeli sisalduse analüüs päikesepaneelis
(NAPS Solar Estonia OÜ baasil )
Silicon päikesepaneeli üldstruktuur

## Slide 9
JUHTUMUURING 2 - SLAIDE 2

## Slide 10
JUHTUMUURING 2 - SLAID 3

## Slide 11
JUHTUMUURING 2 - SLAID 4
Juhul kui andmehulgad jäävad väikseseks võiks kasutada SVR (Support Vector Regression),jm. mudeleid.
VASTAVUSE PIND –TEHISNÄRVIVÕRGU MUDEL

## Slide 12
JUHTUMUURING 3 –SLAID 1
KESKKONNA MÕJU TOOTMISPROTSESSILE

## Slide 13
JUHTUMUURING 3 –SLaID 2
KESKKONNA MÕJU TOOTMISPROTSESSILE
Treenimise, valideerimise ja testimise keskmised ruutvead algul kahanevad koos ja jäävad samale tasemele,
Valideerimise ja treeningu tulemused jäävad üksteise lähedale, mudelit võib üldistada

## Slide 14
JUHTUMUURING 3 –SLAID 3
KESKKONNA MÕJU TOOTMISPROTSESSILE
% MATLAB koodinäide:
A = readmatrix("data.xlsx"); % lähteandmete lugemine excelist
A1=A(3:2579,2:6);
V1=A1(:,4); % niiskus
V1nd=(V1-min(V1))/(max(V1)-min(V1)); % andmete normaliseer
V2=A1(:,5); % temperatuur
V2nd=(V2-min(V2))/(max(V2)-min(V2)); % andmete normaliseer
S=[V1';V2'];
T1=A1(:,1)';
T2=A1(:,2)';
T3=A1(:,3)';
numberOfNeuronsInHiddenLayer=51+2;
net=fitnet(numberOfNeuronsInHiddenLayer,'trainlm');
net.trainParam.lr=0.05;
net=train(net,S,T2);
% pinna joonistamine:
N=31;
x = linspace(min(V1),max(V1),N);
y = linspace(min(V2),max(V2),N);
for i=1:N
for j=1:N
z(i,j)=net([x(i);y(j)]);
end
end
surf(x,y,z)
Tehes närvivõrgu eraldi igale väljundparameetrile võimaldab mõnevõrra paindlikumat kohandamist/tuunimist. Joonisel on peidetud kihis kasutatud 53 neuronit lähtudes järgmistest hinnangutest neuronite arvu esialgsel määramisel.

## Slide 15
JUHTUMUURING 4 –SLAID 1
Juhendamiseta Õppimisega närvivõrk
Vaatleme kui andmete kaarti (data map): kus sarnased liikmed koondatakse kokku, tekitades klastrid.

## Slide 16
X = [0.1 0.2; 0.2 0.1; 0.9 0.8; 0.8 0.9];
% K-means clustering
[idx, C] = kmeans(X, 2) % klastrite arvu anname ette
% Visualize clusters
scatter(X(:,1), X(:,2), 50, idx, 'filled');
JUHTUMUURING 5 –SLAID 1
Juhendamiseta ÕppimiNE, Klassikaline klasterdamine

## Slide 17
Prototype: permanent magnet generator at full scale(Goliath wind OÜ)
GLOBAALNE OPTIMEERIMINE: MÕNED NÄITEÜLESANDED

## Slide 18
AI PÕHINE GLOBAALNE OPTIMEERIMINE: MILLEKS VAJALIK?
GRADIENDI PÕHINE TRADITSIOONILINE OPTIMEERIMINE
Gradiendi meetodid: kiireima languse meetod, Newtoni meetod, kvasi-Newtoni meetod, jt
+Kiire võrreldes globaalse optimeerimise meetoditega
- Koondub lähimasse lokaalsesse ekstreemumisse
- Nõuab et funktsioonid on diferentseeruvad
- Ei oska hallata täsiarvulisi/diskreetseid muutujaid
AI PÕHINE GLOBAALNE OPTIMEERIMINE
Globaalse optimeerimise meetodid:
EA, GA, PSO, ACO jt.
+Aeglased võrreldes gradiendi meetoditega
- Koondub üldjuhul globaalsesse ekstreemumisse
- Ei nõua, et funktsioonid on diferentseeruvad
- Oskab hallata täsiarvulisi/diskreetseid muutujaid

## Slide 19
GENEETILINE ALGORITM (GA) – LAIALDASELT KASUTATUD GLOBAALSE OPTIMEERIMISE ALGORITM
Vanemate valik:
Ruleti reegel

## Slide 20
Ristamise operaator : Laosed saavad kromosoome
Mõlemalt vanemalt
Ristamise ja mutatsioonide operaatorid:
GENEETILINE ALGORITM (GA) – LAIALDASELT KASUTATUD GLOBAALSE OPTIMEERIMISE ALGORITM

## Slide 21
GENEETILINE ALGORITM (GA) – LAIALDASELT KASUTATUD GLOBAALSE OPTIMEERIMISE ALGORITM
Algoritmi erinevatel käivitustel saadud tulemused, leitakse globaalne maksimum juhul kus lokaalseid eksreemumeid on väga palju (vt joonis)

## Slide 22
JUHTUMUURING 6:(Tarmetec OÜ)
Optimized component